## Slide 1: ISOTEC-Fachbetrieb
Abdichtungssysteme Häusler
Ursachen für
Feuchteschäden
Vorstellung der
ISOTEC-Systemlösungen

## Slide 2: Inhalt
Einleitung / Vorstellung ISOTEC
Arten der Feuchtezufuhr an Gebäuden
Systemlösungen zur Sanierung der jeweiligen Feuchteschäden

## Slide 3
Freiwillige TÜV-Qualitäts-überwachung unserer Baustellen
Ausgebildete Mitarbeiter
Ausbildungsbetrieb (Holz- und Bautenschutz)
ISOTEC-Fachbetrieb Abdichtungssyteme Häusler

## Slide 4
Wir bieten …
Die Analyse ist das A und O, wenn man es mit einer hochwertigen und dauerhaft sicheren Sanierung ernst meint.
Denn nur wer die richtige Ursache des Schadens aufspürt, kann auch die notwendigen Sanierungsmaßnahmen einleiten.
Langjährige Erfahrung
Geprüfte Abdichtungssysteme
Gründliche Ursachenanalyse und maßgeschneiderte Sanierungskonzepte
Enge Zusammenarbeit mit Bausachverständigenbüros und fachübergreifenden Gewerken

## Slide 5
Das ISOTEC-Netzwerk
Kooperations-Partner
85 ISOTEC-Fachbetriebe vor Ort
Wissen-schaftliche Kooperationen
Fachverbände
ISOTEC-Systemzentrale

## Slide 6
BAUEN IST SEIT JEHER DER KAMPF GEGEN DAS WASSER!
Notes: Schon immer versuchten Menschen sich vor Witterung und Feuchtigkeit zu schützen.

## Slide 7: Historische Bauwerke
Im Zusammenspiel mit Wasser
1
4
3
2

## Slide 8
Neubaufeuchte
Arten der Feuchtezufuhr
Notes: Übersicht: Die acht Arten der Feuchtigkeitszufuhr an Gebäuden
1. Schlagregen
2. Spitzwasser im Sockelbereich
3. Aufsteigende Feuchtigkeit
4. Sicker-, Hang uns Schichtenwasser
5. Wasserführende, haustechnische Einrichtungen
6. Hygroskopische Feuchtigkeit
7. Kondensation
8. Neubaufeuchte

## Slide 9
Wassereindringung an Fassaden durch Schlagregen
Wind
Schlagregen
„Schlagregen“ ist durch Wind aus der senkrechten Fallrichtung abgelenkter Regen.
außen
innen
Regen
Notes: Übersicht: Die acht Arten der Feuchtigkeitszufuhr an Gebäuden
1. Schlagregen
2. Spitzwasser im Sockelbereich
3. Aufsteigende Feuchtigkeit
4. Sicker-, Hang uns Schichtenwasser
5. Wasserführende, haustechnische Einrichtungen
6. Hygroskopische Feuchtigkeit
7. Kondensation
8. Neubaufeuchte

## Slide 10
Feuchtezufuhr im Sockelbereich
Farb-/ Putzabplatzungen auf Grund fehlerhafter Abdichtung
Abdichtung nach DIN 18195
Abdichtung planmäßig 30cm über GOK
Der Sockelbereich eines Gebäudes ist durch geeignete Maßnahmen vor Feuchte zu schützen.
Notes: Feuchtigkeitszufuhr im Sockelbereich
- Durch Spritzwasser und Schlagregen muss der Sockelbereich eines Gebäudes besonders geschützt werden.
- Aufgrund von fehlerhafter oder nicht vorhandener Abdichtung kann der Sockel zusätzlich zur Feuchtigkeit mit Salzen belastet werden.
- Planmäßig ist die Sockelabdichtung 30cm über die Geländeoberkante anzuordnen
- Im Endzustand des Geländes soll die Sockelabdichtung mindestens 15cm über der Geländeoberkante geführt sein.

## Slide 11: Aufsteigende Feuchte
ISOTEC Horizontalsperre
Notes: Aufsteigende Feuchtigkeit
Bilder: typische Schadenserscheinungen bei kapillar aufsteigender Feuchtigkeit.
- Die Feuchtigkeit steigt bis zur Verdunstungszone auf
- Die Höhe der Verdunstungszone ist abhängig von der Kapillarporengröße, vom Feuchtigkeitsangebot und von den baulichen Begebenheiten.
- Aufgrund der in der Feuchtigkeit gelösten Salze werden im Verdunstungsprozess durch die kristalline Sprengwirkung, Farbe und Putz von der Wand „gesprengt“.
- Die DIN 18195 fordert eine Horizontalsperrbahn unter der 1. Steinlage zur Unterbindung der aufsteigenden Feuchtigkeit.

## Slide 12: Hangwasser
ISOTEC Horizontalsperre und Außen-/Innenabdichtung
Notes: Hangwasser
- Ist eine besondere Form des Sickerwassers
- Das bei Niederschlägen auftretende Schichtenwasser kann sich vor den hangseitigen Gebäudeaußen- und -kellerwänden stauen und unter Umständen einen hydrostatischen Druck erzeugen.
- Das Wasser kann die hangzugewandten Außenwände ober- und unterirdisch beanspruchen.
- Eine Abdichtung nach DIN 18195 Teil 6 („aufstauendes Sickerwasser“) ist erforderlich.
- Eine zusätzliche Dränung ist ratsam

## Slide 13
Feuchteeintrag bei Leckagen durch:
Wasserführende haustechnische Einrichtungen
Heizungsleitungen
Wasserleitungen
Abwasserleitungen
ISOTEC Trocknungssysteme
Notes: Wasserführende haustechnische Einrichtungen
-Aufgrund der Vielzahl von wasserführenden Leitungen in heutigen Gebäuden steigt das Risiko einer Leckage bei einer nicht sachgemäßen Installation
- Bei älteren Gebäuden sind häufig marode Leitungen der Grund für eine Leckage
- Bei einer nicht eindeutig erkennbaren Ursache für ein Feuchtigkeitsproblem sollte eine Leckageortung durchgeführt werden.

## Slide 14
Hygroskopizität von Salzen
Hygroskopizität ab 70% relativer Luftfeuchtigkeit
ISOTEC Sanierputz
Notes: Hygroskopizität von Salzen
- Hygroskopie (v. griech. hygrós „feucht, nass“) bezeichnet die Eigenschaft, Feuchtigkeit aus der Umgebung (meist in Form von Wasserdampf aus der Luftfeuchtigkeit) zu binden.
- Poröse Materialien binden das so aufgenommene Wasser in Hohlräumen.
- Baustoffe mit eingelagerten Salzen (z.B. Nitrate, Chloride, Sulfate) können hygroskopisch aktiv sein.
Bild:
Die Feuchtigkeitsbelasteten Stellen der Außenwand wurden in der Bauphase mit Steinen aus einer abgerissenen Stallung gemauert.
Salzeintragung
Nitrate: z.B. Fäkalien
Chloride: z.B. durch Streusalz
Sulfate: z.B. Saurer Regen, Beton

## Slide 15: Kondensation durch Temperaturunterschiede
ISOTEC Klimaplatte
Notes: Kondensation durch Temperaturunterschiede
- Kondensation bezeichnet das Übergehen eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Aggregatzustand. Als Produkt entsteht das Kondensat
- Die uns umgebende Luft kann eine begrenzte Menge Wasserdampf in aufnehmen.
=> Je wärmer die Lufttemperatur desto mehr Wasserdampf kann aufgenommen werden.
=> Je kühler die Lufttemperatur desto weniger Wasserdampf kann aufgenommen werden.
- Bei Abkühlung der Raumluft bis herab auf die Taupunkttemperatur tritt Wasserdampf, welcher von der Raumluft nicht mehr gehalten werden kann, in Form von Kondensat aus.
- Dieser Effekt geschieht an Bauteiloberflächen mit niedrigen Oberflächentemperaturen
=> Im Winter sind zumeist Fenster und unzulänglich gedämmte Außenwände betroffen.
=> Im Sommer kann es an kühlen Kellerwänden durch Eintrag von warmer und feuchter Luft zur Kondensation kommen.
- Kondesationsbestimmende Faktoren sind die
- Wand-Oberflächentemperatur
- Raumtemperatur
- Relative Luftfeuchtigkeit
- Oberflächen, wie z.B. Tapeten und Farben stellen einen „Nährböden“ für mikrobiellen Befall bei Kondensatausfall dar.

## Slide 16
Neubaufeuchte
Neubaufeuchte von ca. 90l/m²
Bis zum Ausdiffundieren der Neubaufeuchte vergehen mehr als zwei Jahre.
ISOTEC Trocknungssysteme
Notes: Neubaufeuchte
- Beim Neubau eines Hauses werden ca. 90l/m² Grundfläche “verbaut”
Bsp: 150m² Neubau => 13.500 l Wasser
Ein Teil des Wassers wird bei den Erhärtungsprozessen chemisch gebunden. Der andere Teil muss entweichen.
- In der Bauphase sind Baumaterialien und der errichtete Rohbau ein Zeit lang der Witterung ausgesetzt.

## Slide 17
Die ISOTEC-Systemlösungen

## Slide 18: ISOTEC-Horizontalsperre
gegen kapillar aufsteigende Feuchte

## Slide 19: ISOTEC-Horizontalsperre
gegen kapillar aufsteigende Feuchte
1. Herstellen der Bohrlöcher
2. Trocknen des Wandquerschnitts

## Slide 20: ISOTEC-Horizontalsperre
gegen kapillar aufsteigende Feuchte
ISOTEC-Spezialparaffin ist ein drucklos injizierbarer Injektionsstoff mit WTA-Wirksamkeitsnachweis für kapillare Mauerwerksdurchfeuchtungen > 95%!

## Slide 21: ISOTEC-Horizontalsperre
gegen kapillar aufsteigende Feuchte

## Slide 22: ISOTEC-Außenabdichtung
gegen seitlich eindringende Feuchte

## Slide 23: ISOTEC-Außenabdichtung
gegen seitlich eindringende Feuchte
Vorbereitung des Mauerwerks
Freigelegtes und vorbereitetes Mauerwerk

## Slide 24: ISOTEC-Außenabdichtung
gegen seitlich eindringende Feuchte
Aufbringen des Egalisierungsputzes

## Slide 25: ISOTEC-Außenabdichtung
gegen seitlich eindringende Feuchte
Einarbeiten des Gewebes
Qualitätskontrolle nach der 2. Lage

## Slide 26: ISOTEC-Außenabdichtung
gegen seitlich eindringende Feuchte
Aufbringen der Wärmedämmplatten
Anarbeiten an die Fassade

## Slide 27: ISOTEC-Innenabdichtung
gegen seitlich eindringende Feuchte

## Slide 28: ISOTEC-Innenabdichtung
gegen seitlich eindringende Feuchte
Vorbereitung des Untergrundes

## Slide 29: ISOTEC-Innenabdichtung
gegen seitlich eindringende Feuchte
Auftragen der flexiblen
ISOTEC-Kombiflexabdichtung
Qualitätskontrolle

## Slide 30: ISOTEC-Innenabdichtung
gegen seitlich eindringende Feuchte
Auftrag und Bearbeitung des Schutzputzes

## Slide 31: ISOTEC-Sanierputz
Putzabplatzungen und Salzausblühungen
Feuchte und Salzbelastung im Zusammenspiel mit Putzabplatzungen

## Slide 32: ISOTEC-Sanierputz

## Slide 33: ISOTEC-Sanierputz
1. Lage Sanierputz
2. Lage Sanierputz

## Slide 34: ISOTEC-Sanierputz
Das Ergebnis

## Slide 35: ISOTEC-Rissverpressung
Ruhender Riss in Betonteil
Entfernen der Zementleimschicht zur Verbesserung der Haftzugfestigkeit

## Slide 36: ISOTEC-Rissverpressung
Einbringen der Bohrkanäle in Abhängigkeit zur Bauteilgeometrie

## Slide 37: ISOTEC-Rissverpressung
Verpressen des Risses mit speziellem Polyurethanharz

## Slide 38: ISOTEC-Klimaplatte
Kondensationsbedingte Schimmelpilzschäden

## Slide 39: ISOTEC-Klimaplatte
Kondensationsbildung durch starken Temperaturunterschied führt zu Tauwasserausfall am Mauerwerk

## Slide 40: ISOTEC-Klimaplatte
Das Endergebnis

## Slide 41: ISOTEC-Schimmelpilzschadenbeseitigung
Verschimmelte Wohn- und Kellerräume

## Slide 42: ISOTEC-Schimmelpilzschadenbeseitigung
Kooperation biologischen Laboren

## Slide 43: ISOTEC-Schimmelpilzschadenbeseitigung
Abschottung Übergangsbereich vom Weißbereich in den Schwarzbereich

## Slide 44: ISOTEC-Schimmelpilzschadenbeseitigung
Schimmelpilzbeseitigung

## Slide 45: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
ISOTEC-Fachbetrieb
Abdichtungssysteme Häusler
Marie-Curie-Straße 6 D-85055 Ingolstadt
Telefon: 0841-95 52 99 86
E-Mail: haeusler@isotec.de
www.isotec.de/haeusler